## Slide 1
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY
Controlar:
-Temperatura
-Luz
-Dar avisos:
Sonido y LEDs

## Slide 2: ESTOS SISTEMAS TIENEN UN “CEREBRO”
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA
Alguien tiene que
Programarlos!!!

## Slide 3: Representación de datos
Los computadores trabajan y transmiten bits
Cada bit tiene 2 estados:
  ENCENDIDO / APAGADO
  VERDADERO / FALSO
  1 / 0
  HIGH / LOW
Arduino puede funcionar siendo:
  HIGH=1 y LOW=0 o al revés
INTRO

## Slide 4: Instalación Arduino
Conectar Arduino mediante USB
Instalar driver
Sólo si no se autoinstala
Abrir IDE
Herramientas -> Tarjeta -> Arduino UNO
Herramientas -> Puerto Serie -> COM#
Se encuentra en la carpeta del IDE
Hardware e IDE
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

## Slide 5: Arduino IDE
Compilar y subir a la placa
Placa seleccionada y ¿conectada?
Compilar (verificar Código)
Cambiar placa seleccionada
Abrir monitor serie (para ver mensajes)

## Slide 6: Zonas del programa
Variable (caja/almacén)
Una sola vez
Continuamente
1er programa: comunicación (serie) con Arduino-PC
void loop() {
Serial.println(“Hola Marino" );
}
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println (“Bienvenidx!”);
}
int valorSensor=20;
void loop() {
Serial.print(“El valor es " );
Serial.println(valorSensor);
}

## Slide 7: Representación de datos
¿Y dónde se almacenan estos datos?¡variables!
  boolean  true o false, 0 ó 1 (1 bit  1 byte)
  byte, char, unsigned char  del 0 al 255
  int, unsigned int  del 0 al 65535
  long, unsigned long, double, float  32 bits
TIPOS de DATOS
8 bits
16 bits
32 bits
char
int, unsigned int
long, unsigned long
float

## Slide 8: Representación de datos
Y en el programa: ¿Cómo se especifica?
  variables (son cajas que almacenan bits)
  tipo nombre;
  tipo nombre = valor; tipo nombre1, nombre2,…;
    int x;
    float voltage = 5.0;
    bool mivar1, mivar2;
    const int LEDPIN = 7;
TIPOS de DATOS

## Slide 9: Algoritmo
Mover el robot a una posición:
    MIENTRAS NO(HA_LLEGADO_A_DESTINO)
    COMPROBAR_OBSTACULOS
    SI NO(HAY_OBSTACULO)
    MOVER
    -----------------------------------------------------------------------------------
    do {
    HAY_OBSTACULOS= COMPROBAR_OBSTACULOS();
    if !(HAY_OBSTACULOS)
    MOVER();
    HA_LLEGADO_A_DESTINO=IGUAL(POSICION_ROBOT(), POSICION_DESTINO);
    } while (! HA_LLEGADO_A_DESTINO) ;
RECETA de COCINA,… INDICA UNA FORMA DE HACER LAS COSAS
  // Podemos poner comentarios así

## Slide 10: Formas de prototipado
Directa

## Slide 11: Formas de prototipado
Problemas: Requiere ciertos conocimientos y habilidades

## Slide 12: Formas de prototipado
Escudos de aprendizaje…

## Slide 13: Entrada: INPUT
Objetivo: leer estado de un botón
  Botón
  Sensor puerta compostera
  ….
pinMode(#,INPUT);
# es el número de pin
#define SW1 2 // · Cambiar por 3
void setup() {
Serial.begin (9600);
pinMode (SW1,INPUT);
}
void loop() {
Serial.println(digitalRead(SW1));
}
V

## Slide 14: entrada y salida
Objetivo: hacer si…
if (BOTON1_ACTIVO)
  hacer_algo1();
else
hacer_algo2();
#define SW1 2 // · Cambiar por 3
void setup() {
Serial.begin (9600);
pinMode (SW1,INPUT);
}
void loop() {
If (!digitalRead(SW1))
Serial.println (“¡Pulsado!”);
else
Serial.println (“Púlsame!”);
}
Sentencias de bifurcación: if
¡RETO!
Si está pulsado imprimir un msj, sino otro

## Slide 15: Salida: OUTPUT
Objetivo: encender LED
  LED
  Relé
  ….
pinMode(#,OUTPUT);
# es el número de pin
#define LED1 13
#define LED2 12
void setup() {
pinMode(LED1, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
//Cambiar HIGH por LOW
}
Escritura digital
V

## Slide 16: Esperar
Objetivo: escritura LED ¡que parpadea!
delay(x);
x indica los milisegundos que va a estar esperando el procesador
#define LED1 13
#define LED2 12
void setup() {
pinMode(LED1, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED1, LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED1, HIGH);
delay(500);
}
delay
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC
delay
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

## Slide 17: Digital vs Analógico
Digital
Toma valores discretos:
  0 ó 1, LOW ó HIGH,…
  Realmente es un voltaje:
    HIGH (~ 2.7V-5V)
    LOW (~ 0V-1.2V)
Analógico
Toma valores continuos:
  Teóricamente infinitos
  Al tratarlos con un micro controlador/procesador
    0,1,2,3,4,5,6… (no solo enteros)  son voltajes
5 V
0 V
5 V
0 V

## Slide 18: Programación
Objetivo: leer la temperatura del LM35
analogRead(#) # es el número de pin
#define LM35 A2
float temperatura;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(LM35, INPUT);
}
void loop() {
temperatura = (5.0 * analogRead(LM35) * 100.0) / 1024; Serial.println(temperatura);
delay(1000);
}
Lectura analógica
¡RETO!
QUE NO SE ENCIENDAN LOS LED SI TEMP<30ºC, UN LED SI TEMP>30ºC y 2 LED SI TEMP>35ºC

## Slide 20: Programación
Objetivo: leer el sensor luminosidad (LDR)
tocar un sonido
tone(pin, freq, duracion);
#define LDR A1 int intensidadLuz; void setup() { Serial.begin (9600);
pinMode(LDR, INPUT);
}
void loop() {
intensidadLuz = analogRead(LDR); Serial.println (“intensidadLuz”);
delay(1000);
}
Lectura analógica
¡RETO!
QUE SUENE ALERTANDO SI LA COMPOSTERA ESTÁ ABIERTA

## Slide 22
¡RETO FINAL!
QUE SE ENCIENDAN LUCES DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA DE LA COMPOSTERA
QUE SUENE UNA ALARMA SI LA TAPA ESTÁ ABIERTA